## Slide 1: SZENTENDRE, A VASÚTI VILLASOR FELETTI TERÜLET KÖZLEKEDÉSI HELYZETE
Dr. Szele András
Építőmérnök
Kamarai szám: 13-17455
KÉ-K, Tkö tervezői jogosultság

## Slide 2: • Régóta tartó, sikertelen megoldáskeresés, sok próbálkozás • a mai rendszer sok kompromisszummal ugyan, de működik • konszenzus van a problémákról: nagy az átmenőforgalom magasak a sebességek veszélyérzet • a megoldásról nincs konszenzus • a lakosság és az önkormányzat is keveset tud a használt és a használni kívánt forgalomtechnikai eszközök hatásairól • nem tisztázott, hogy ez egy hosszú, nehéz folyamat, a könnyű megoldások rabjai vagyunk • a forgalom szabályozásának kérdései lakossági fórumokon dőlnek el
Külső szemmel nézve a helyzetet:

## Slide 3: • Sebességcsökkentő küszöbök (fekvőrendőrök): relatív olcsó, nem elég radikális a kiépített változat. A valódi hatást gyakorló küszöbök drágák és nagyon sok kellene a területre • TEMPO 30 övezet: átmenőforgalom nélküli területekre, jobbkezes utcákkal. Nagyon régi történet, nem a mai állapotokra és nem erre a területre van kitalálva • elsőbbségadás táblák: védett útvonalakat hoznak létre magasabb sebességgel. Rosszul kiválasztott helyszíneken hatásuk elkopik • egyirányúsítások: forgalomlebonyolódási alapon, sikeresnek tűnik. Az újabb egyirányúsítási szándékok az átmenő forgalom nagyságának csökkentését célozzák
Az eddig használt megoldások korlátai:
Nincs működő eszközünk Magyarországon a (kis) sebességek betartatására

## Slide 4
PROBLÉMATÉRKÉP

## Slide 5: • 11-es forgalma és állapota nem fog javulni • az átmenőforgalom a területen meg fog maradni • ha nem lesz érdemi beavatkozás akkor a veszélyérzet is marad
A jövő:
A jelen:
• koncepcióhiány:
ez legalább három különböző terület
szerepek helyes leosztása
radikális lépések helye • adathiány • elérhető célok kitűzése hiányzik: MIRŐL ÉRDEMES BESZÉLGETNI?
mit akar a közösség és mit visel el?

## Slide 7: • 11-es forgalma és állapota nem fog javulni • az átmenőforgalom a területen meg fog maradni • ha nem lesz érdemi beavatkozás akkor a veszélyérzet is marad
A jövő:
A jelen:
• koncepcióhiány:
ez legalább három különböző terület
egyben kell kezelni az összetartozó területeket
mit akar a közösség és mit visel el?
szerepek helyes leosztása
radikális lépések helye • adathiány • elérhető célok kitűzése hiányzik: MIRŐL ÉRDEMES BESZÉLGETNI?

## Slide 8: • a problémákról • a problémák okozta félelmekről, érzésekről • a jelenlegi rendszer előnyeiről • a folyamatról, ami megoldást hozhat
MIRŐL ÉRDEMES BESZÉLGETNI?
MIRŐL NEM ÉRDEMES BESZÉLGETNI?
• a mai, rossz rendszer foltozgatásáról
• a forgalomtechnikai részletekről • a Szentendrén kívül eső lehetőségekről
• a Vasúti Villasor-Pomázi úton kívüli területek problémáiról

## Slide 9
Mit akar a közösség és mit visel el?
Elérhető célok kitűzése
Köszönöm hogy velem tartottak!
Dr. Szele András
30/152-67-66
szele@mobilissimus.hu